Änderung der bestehenden API hinsichtlich 13-stelliger ISBN

Die entsprechenden Stellen findet man in der cat.api der Demo-Datenbank hier:

#-A    ISBN (ohne Pruefziffer!)

13stellig mit 978- oder 979- : dann so lassen

!u1 +# f"ISBN " e" " P"zz" e17 c"^zz" p"„" c"„97?-" f"„" e15 "|9i"

sonst 11stellig indexieren und 978- davor

!u1 f"ISBN " e11 "|9i978-"

#+#

Ein paar neue Verrenkungen wegen der neuen 13stelligen ISBNs

#-9    Reg. 9

#u1 +#99i i4,i e0   ISBN

#u1 +# i4,U y0   URL: nicht veraendern

#u1 +# i4,Z >Z                            Zugangsnummer

#u1 +#98i I4,i I4,I i8,- b"-" b"-" e0    ISSN "-" an der 4. Stelle

#u1 +# y0 I4,i I4,I i8,- ,",X,x," "I"         kein weiterer "-"

#98i

#u1 +# y0 p"Z" c"^Z978-" c"-" f"Z" p"i978-" e16

#u1 +# y0 I4,i I4,I c"-" "i" e16         ISBN "-" im Text

Es wird ein Eintrag gesucht, der mit i beginnt:

#u1 y0

#+#

#99i e0

!u1 +# c"i978-" e16

!u1 +# c"i979-" e16

!u1 f"i" p"i978-" e16

#+#

Hat man die ISBN auch in Register 9 braucht man nur diese Stellen in die eigene api kopieren, dann Datenbankneuaufbau.

Suchbar ist dann:

3-406-52604-7

3-406-52604

978-3-406-52604-7

978-3-406-52604

sowohl im Index als auch über das Fernglas